Рекомендации по монтажу гипсовых панелей

На первом этапе необходимо позаботиться о соблюдении условий, которые позволят произвести качественный монтаж гипсовых панелей:

- Помещение, в котором производится монтаж, должно быть достаточно тёплым (температура не ниже 18 С) и сухим

- Стены в помещении должны быть выровненными и нешпатлеванными, а также без окончательной отделки.

- При установке панелей на гипсокартонные стены и другие возводимые перегородки важно убедится в соответствии Т.У., рекомендованным производителем, и, в случае необходимости, укрепить стены.

- Необходимо произвести качественную разметку облицовываемой поверхности – для этого понадобится нанести маркеры на стену или потолок, чтобы соблюсти общий рисунок расположения панелей, к тому же, в частности для геометрических дизайнов, рекомендуем выполнить раскладку панелей на полу, определится с подрезкой, затем перенести размеры на стену.

- Необходимо организовать место складирования гипсовых панелей таким образом, чтобы не допустить их деформацию или порчу. Коробки с панелями складировать строго в соответствии с маркировкой, нанесенной на коробку, т.е. упаковки должны стоять строго на торце, вертикально.

Процесс монтажа

- Монтаж панелей следует начинать с разметки стен; для этого используйте лазерный или обычный строительный уровень.

- Подготовьте панель для монтажа. Если панели тяжёлые, то для этого необходимо просверлить 4 отверстия на углах панели, отступив 3-5 см. от краев панели, используя зенкер, с помощью которого одновременно делаются «фаски» под шляпки саморезов.

- Приставьте подготовленную панель к стене, в том месте, где планируется её установка, и через готовые отверстия сделайте отметки на стене с помощью карандаша.

- Убрав панель, просверлите отверстия по отмеченным точкам. В готовые отверстия вставьте пластиковые дюбели. В случае монтажа панелей на стену из пеноблоков или ГКЛ используйте специальные дюбели дривы.

- На участок стены, где планируется монтаж панели необходимо зубчатым шпателем нанести гипсовый клей или плиточный клей, непосредственно перед установкой панели.

- Приставьте панель к стене, покрытой клеем, совместив отверстия на панели с отверстиями в стене, и закрепите панель саморезами.

- Следующие панели устанавливаются таким же образом. На торец панели необходимо сразу нанести гипсовую шпаклёвку. Еще не установленную панель нужно прикладывать к стене на 1-1,5 см. левее или выше уже установленной, после чего подвинуть в сторону смонтированной панели. Это делается для того, чтобы шпаклевка, распределённая на торце, заполнила швы между панелями.

- Излишки шпаклевки, вышедшие между панелями, необходимо убрать с поверхности панелей пластиковым или резиновым шпателем.

- Продолжайте монтаж панелей в горизонтальной плоскости, совмещая рисунок панелей. По окончании первого горизонтального ряда, приступайте к следующему ряду в вертикальной плоскости.

- Если при монтаже необходимо подрезать панель – используйте ножовку с мелким зубом для подрезки панелей.

- После полного высыхания шпаклёвки необходимо произвести шлифовку поверхности панелей наждачной бумагой. Шлифовка осуществляется под ярким контрастным светом. Особенное внимание необходимо уделить местам стыков панелей – чтобы предотвратить проявление швов на поверхности. Шпаклевание и затирка производится до тех пор, пока композиция не будет выглядеть монолитно при осмотре композиции в любом освещении.

- Небольшие неровности и царапины, оставшиеся от наждачной бумаги, необходимо обработать финишной шпаклевкой и произвести затирку мелкозернистой наждачной бумагой, после полного высыхания финишной шпаклёвки.

- Краска на поверхность панелей наносится по технологии, рекомендованной производителем краски. Окрашивание панелей лучше всего осуществлять с помощью краскопульта или компрессора.

С Уважением для Вас компания "Артпанель "